规格型号：MBH29风力灭火机
    外形尺寸(mm)：1030*270*400
    净重量（kg）：小于等于8.7
    发动机最大功率（kw）:4.5
    发动机最大转速（r/min）：9000
    出口风速量（立方米/秒）：0.5
    耗油率（g/k.h）:490
    燃油箱容积(L):1.3
    工作方式：便携式
    传动方式：直接驱动
    启动方式：手拉绳起动，具有手油泵，启动更快捷
    燃油：93#汽油与二冲程汽机油按容积比为20：1混合

启动温度（摄氏度）：-30--40
    噪音（ab）:105

产地：江苏