| 发动机参数 |
| --- |
| 气缸排量 | 69cm3 |
| 功率 | 3.8kW/5.1hp |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 最高功率转速 | 9600 rpm |
| 气缸缸径 | 42 mm |
| 活塞行程 | 38 mm |
| 点火系统 | 点火线圈 |
| 点火线圈间隙 | 0.3 mm |
| 스파크 플러그 | 우승 rcj7y, NGK bpmr7a |
| 火花塞电极间隙 | 0.5 mm |
| 化油器型号 | LTHYQ65.YG |
| 燃油箱容量 | 0.77 升 |
| 链条润滑油箱容量 | 0.4 升 |
| 机油泵类型 | 固定流量 |
| 链条润滑油泵流量 | 6-21 毫升/分钟 |
| 切割装置 |
| 链条节距 | 3/8" |
| 推荐使用导板长度 | 20"R/50cm-30"R/75cm |
| 最大功率时的链条速度 | 21 m/s |
| 장대 받침대 | 작은 |
| 尾气，震动和噪音指标 |
| 등가진동 수준 (AHV, EQ)전/후 처리 | 3.6/3.5 m/s2 |
| 操作人员听到的噪音等级 | 102.3 dB(A) |
| 声功率级，LWA | 113dB(A) |
| 外形尺寸 |
| 重量（不包括切割设备） | 6.2kg |